Уважаемые яхтсмены, все те, кто заинтересован в обмере своих яхт в связи с решением Президиума ПКВФПС от 16.05.2012 г.

Для проведения обмера по IOR и ORC необходим следующий инструмент и элементы.

Для проведения кренования:

1. Цифровой электронный уровень типа Red Trace с базой 600 мм или Bosh. Точность измерения угла должна быть не меньше 0,05 градуса. Именно точность измерения, а не точность показаний (смотреть в описании!). Показывают они почти все с точностью до 0,1 градуса (Red Trace - 0,01 градуса при углах до 1 град. и 0,1 град. дальше). Цена - ок. 4-4,5 тыс. руб. Конечно лучше применять Инклинометры, но они стоят бешеные денги - ок. 1000 Евро…

Можно использовать шланговый уровень, но не строительный. Для его изготовления требуется стеклянная трубка внутренним диаметром 5-12 мм длиной около 0,5 м (до 1 м).

Эта трубка может быть использована также при измерении высот борта при волнении.

Возможно применение цифрового уровня-угломера  немецкой ф. «Stabile», тип AMW Digital, 34 см или 60 см, Либо типа 196-2 этой же фирмы, длиной 1 м .

2. 4 (четыре) 5-литровые пластиковые бутыли  - заполняются водой и взвешиваются с точностью до 0,01 кг – для кренования. Для крупных яхт (Улисс, Форма света, Вояж) в бутыли должен быть засыпан, например, песок, примерно одинаковое количество, чтобы довести их вес с водой до примерно 7-7,5 кг. Для К-30, к-25, К-24 бутыли заполняются только водой. Взвешивать можно рычажными весами, что применяются в магазинах – договориться с магазином, либо цифровым динамометром до 10 кг. Вес должен быть написан на бутылях несмываемым маркёром.

Можно применять поверенные 5 и 7 килограммовые гири (поверка с точностью до 0,01 кг).

Бутыли должны иметь небольшие ручки (можно проволочные) для возможности их навешивания на концы спинакер-гиков, либо прочные п/этиленовые пакеты с ручками, в которые можно поставить заполненные бутыли. Есть измерение, когда все 4 бутыли вывешиваются на один клюв спинакер-гика, при этом грузы не должны касаться воды.

3. Два одинаковых спинакер-гика. Для больших яхт можно применять спинакер-гики от К-30.

Для других измерений:

4. Большой штангет, с длинными губками - измерять диаметры порядка 100 мм и толщины прядка 150-300 мм (мачта, кронштейн и ступица винта).

5.  Цифровые весы (динамометр) до 50-100-150-200 кг, взвешивать мачты, моторы, аккумуляторы, якоря и т.п. оборудование.

6. Динамометр для измерения веса яхт – до 3-3,5 тонн. Взвешивание можно произвести в конце сезона, при подъёме яхт на берег на зимовку, а для желающих и летом. Важно иметь договорённость о возможности взять динамометр на время в любой момент.

7.  Цифровые весы (динамометр) до 2-5 кг, точные (!), взвешивать воду в объёме 1-2 литра для определения её плотности при измерении высот борта.

8. Мерная колба с возможностью точно определить объём залитой в неё воды (1-2 л.) и взвесить её пустой и полной весами по п. 7.

9. Лодка, с которой можно измерять высоты бортов, величины кормового и носового свесов и др. размеры яхты на плаву. Либо яхта должна устанавливаться возле мостков, с которых возможно производить указанные измерения.

Условия приведения лодки в обмерное состояния по правилам  IOR и ORC приведены на сайте ПКФПС. Либо их можно получить у мерителя В.М. Черныша при подаче заявлений на обмер. Форма заявлений также приведена на сайте ПКФПС. Обращаю Ваше внимание на изменение Правил IOR от10.02.2009 г. – все цистерны должны быть ПУСТЫМИ.

Измерение высот борта в носу и корме для продления мерительного свидетельства IOR согласно Правил обязательно.

Прошу откликнуться всех, у кого есть возможность предоставить во временное пользование что – либо из выше перечисленных инструментов.

Призываю к взаимопониманию в отношениях по проведению обмера яхт. Меритель не может обеспечить вас всем необходимым для проведения обмера.

Меритель 			В.М. Черныш